DIGITÁLNÍ OTÁČKOMĚR RF4 (RF5)     99-203

Návod k použítí - čtěte pozorně před uvedením do provozu

- Digitální otáčkoměr RF4 (RF5) je určen pro měření otáček 2- a 4-taktních motorů.

- Přístroj je možné zapojovat výlučně k motoru, který není v chodu a zapalování je

v pozici "VYPNUTO". Přístroj může být používán pouzeodborným personálem

s patřičnými technickými znalostmi, aby nedošlo k poškození přístroje

mimo rozsah platné záruky.

- Přístroj skladujte při minimální teplotě -15 C a maximální teplotě do +60 C.

- Provozní teplota, při které je možné přístroj běžně používat, je +0 až +35 C

při relativní vlhkosti vzduchu max.80%.

POZOR - vyjměte baterie z přístroje, pokud jej delší dobu nepoužíváte !!!

Baterie musí být vyměněna každých max.12 měsíců!!!

Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, vlhkosti vzduchu nebo elektromagnetickému poli !!! Chraňte přístroj před pády a otřesy!!!

K čištění přístroje používejte POUZE suchý nebo vlhký hadřík, namočený

do běžných čisticích prostředků určených pro plasty!!!

Nepoužívejte ŽÁDNÁ rozpouštědla ani jiné agresivní látky

(benzin, líh, ředidla atp.)!!!

PŘÍSTROJ NESMÍ POUŽÍVAT OSOBY :

- pod vlivem alkoholu nebo drog

- bez patřičných technických a odborných znalostí

- s implantovaným elektrokardiostimulátorem

- Bezkontaktní měření

- nastartujte motor, stiskněte tlačítko ON, čímž přístroj uvedete do chodu.

Posečkejte cca 25 sekund, přibližte přístroj ve směru šipky na horním okraji

k zapalovacímu kabelu motoru - doporučená vzdálenost mezi přístrojem

a zapalovacím kabelem je cca 1-10 cm a je závislá na typu motoru. Pokud

není bezkontaktní měření u daného typu motoru z elektronických nebo

fyzikálních důvodů možné, použijte kontaktní měření.

- Kontaktní měření

- spojte přístroj pomocí přiloženého kabelu se zapalovacím kabelem motoru,

dbejte však na to, aby se kabel nedotýkal žádné kovové ani elektrické součásti

motoru. Nastartujte motor a stiskněte tlačítko ON, čímž přístroj uvedete do

chodu.

- Display přístroje ukazuje otáčky motoru. U většiny jednoválcových 2- a 4-

taktních motorů a dvouválcových 4-taktních motorů, jejichž zapalovací cyklus

probíhá v 360 stupních, je naměřená  hodnota hodnotou otáček motoru. Pokud

by byl přístroj používán u motorů, jejichž zapalovací cyklus probíhá ve 180

stupních, je nutné pro korekci naměřených hodnot na otáčky motoru stisknout

tlačítko ON dvakrát. Tato funkce je nutná pokud se testují např. čtyřválcové

čtyřtaktní motory se zapalovací cívkou.

Dovozce: H.C.S.spol. s r.o.,TIŠICE, Mělnická 158, CZ

DIGITÁLNY OTÁČKOMER RF4 (RF5)   E1-099203-01

Návod na použitie - čítajte pozorne pred uvedením do prevádzky

- Digitálny otáčkomer RF4 (RF5) je určený na meranie otáčok 2- a 4-taktných

motorov.

- Prístroj je možné zapojovať výhradne k motoru, ktorý nie je v prevádzke a

zapaľovanie je v pozícii "VYPNUTO". Prístroj môže byť používaný iba

odborným personálom s patričnými technickými znalosťami, aby nedošlo

k poškodeniu prístroja mimo rozsah platnej záruky.

- Prístroj skladujte pri minimálnej teplote -15 C a maximálnej teplote do +60 C.

- Prevádzková teplota, pri ktorej je možné prístroj bežne používať, je +0 až +35 C

pri relatívnej vlhkosti vzduchu max.80%.

POZOR - vyberte batériu z prístroja, pokiaľ ju dlhšiu dobu nepoužívate !!!

Batéria musí byť vymenená každých max.12 mesiacov!!!

Nevystavujte prístroj vysokým teplotám, vlhkosti vzduchu alebo

elektromagnetickému poľu !!!

Chráňte prístroj pred pádami a otrasmi!!!

Na čištenie prístroja používajte IBA suchú alebo vlhkú handričku, namočenú

do bežných čistiacích prostriedkov určených pre plasty!!! Nepoužívajte ŽIADNE

rozpúšťadlá ani iné agresivné látky (benzín, lieh, riedidlá atď.)!!!

PRÍSTROJ NESMÚ POUŽÍVAŤ OSOBY :

- pod vplyvom alkoholu alebo drog

- bez patričných technických a odborných znalostí

- s implantovaným elektrokardiostimulátorom

5. Bezkontaktné meranie

- naštartujte motor, stlačte tlačídlo ON, týmto prístroj uvediete do prevádzky.

Počkajte cca 25 sekúnd, približte prístroj v smere šípky na hornom okraji

k zapaľovaciemu káblu motora - doporučená vzdialenosť medzi prístrojom

a zapaľovacím káblom je cca 1-10 cm a je závislá na typu motora. Pokiaľ

nie je bezkontaktné meranie u konkretného typu motora z elektronických alebo

fyzikálnych dôvodov možné, použijte kontaktné meranie.

6. Kontaktné meranie

- spojte prístroj pomocou priloženého kábla so zapaľovacím káblom motora,

dbajte však na to, aby sa kábel nedotýkal žiadnej kovovej ani elektrickej súčasti

motora. Naštartujte motor a stlačte tlačídlo ON, týmto prístroj uvediete do

prevádzky.

7. Display prístroja ukazuje otáčky motoru väčšinou jednovalcových 2- a 4-

taktných motorov a dvojvalcových 4-taktných motorov, kde ich zapaľovací cyklus

prebieha v 360 stupňoch; nameraná  hodnota je hodnotou otáčok motora. Pokiaľ

by bol prístroj používaný na motory, kde ich zapaľovací cyklus prebieha v 180

stupňoch, je nutné pre korekciu nameraných hodnôt na otáčky motora stlačiť

tlačídlo ON dvakrát. Táto funkcia je nutná pokiaľ sa testuje napr. štvorvalcové

štvortaktné motory so zapaľovacou cievkou.

Dovozca: H.C.S.spol. s r.o.,TIŠICE, Mělnická 158, CZ