NÁJEZDOVÁ RAMPA obj.číslo 99-600

Návod k použítí - čtěte pozorně před uvedením do provozu

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a údržbě nájezdové rampy a dodržujte dále následující pokyny:

- NIKDY nepřekračujte maximální povolené zatížení rampy, které činí 200 kg na jeden

nájezdový pás a současně 400 kg pro sadu !!

- VŽDY při instalaci rampy požívejte upevňovací popruhy pro spojení rampy s vozidlem,

aby nedošlo k samovolnému sklouznutí rampy z vozidla !!

- při nakládce a vykládce stroje NESMÍ obsluha řídit stroj !!

- před nakládkou nebo vykládkou stroje se ujistěte, že nájezdové pásy jsou

upevněny v dostatečné vzdálenosti, odpovídající rozchodu kol nakládaného /

vykládaného stroje !!

- nakládku / vykládku provádějte jen na vozidlo, které je zaparkované na rovné a stabilní

ploše a má zataženou ruční/parkovací brzdu !!

- nájezdová rampa musí být při nakládce anebo vykládce suchá, čistá, bez olejových

nečistot !!

- maximální povolená výška nakládky je 76 cm, výšku nepřekračujte !!

- před každým použitím rampu nejprve překontrolujte a odstraňte veškeré závady,

bránící řádnému použití včetně nečistot, zkontrolujte stav popruhů. V případě

jakéhokoliv poškození je zakázáno rampu používat – nebezpečí úrazu !!

SESTAVENÍ NÁJEZDOVÉ RAMPY

Pro sestavení rampy použijte klíč M14 (není součástí dodávky). Díly „B“ našroubujte

pomocí přiložených šroubů a matek na konce dílů „A“ ze spodní strany  a dále při

montáži vložte díl „D“ do sedmého otvoru dílů „A“ (viz obrázek v originálním

návodu).

POUŽITÍ RAMPY

1.Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném, rovném podkladu a je zajištěno nouzovou/

ruční brzdou. Ujistěte se, že nakládaný stroj je vypnutý a mimo provoz. Umístěte

nájezdové rampy jejich koncem (našroubované díly „B“) do otevřených dveří na

ložnou plochu  vozidla tak, aby výška zádi vozidla nebyla větší než 76 cm - větší

výška je pro nakládku příliš strmá.

2.Zajistěte nájezdové rampy proti pohybu a spojte je pevně s vozidlem za použití

přiložených popruhů. Ujistěte se, že popruhy pevně spojily nájezdové rampy

s vozidlem a není tak možné jejich sklouznutí z vozidla a odpojení od ložné plochy.

3.Jakmile jsou nájezdové rampy pevně ukotveny k vozidlu, které stojí zabrzděné na

rovném a pevném podkladu, přesuňte stroj k nájezdovým rampám tak, aby kola

směřovala na střed nájezdových ramp.

4.Poté pomalu a rovnoměrně přesouvejte stroj na ložnou plochu vozidla.

5.Po naložení demontujte popruhy spojující nájezdové rampy s vozidlem a sundejte

nájezdové rampy z ložné plochy vozidla.

Dovozce: H.C.S.spol. s r.o.,Tišice-CZ

NÁJAZDOVÁ RAMPA OBJ.Č. E1-099600-01

Návod na použitie – čítajte pozorne pred uvedením do prevádzky

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a údržbu nájazdovej rampy a dodržujte ďalej následujúce pokyny:

- NIKDY neprekračujte maximálne povolené zaťaženie rampy, ktoré je 200kg na jeden nájazdový pás a súčasne 400kg pre sadu!!

- VŽDY pri inštalácii rampy používajte upevňovacie popruhy pre spojenie rampy s vozidlom, aby nedošlo k samovoľnému skĺznutí rampy z vozidla!!

- pri nákladke a výkladke stroja NESMIE obsluha riadiť stroj!!

- pred nákladkou alebo vykládkou stroja sa uistite, že nájazdové pásy sú upevnené v dostatočnej vzdialenosti, zodpovedajúci rozchodu kolies nákladaného/ výkladaného stroja!!

- nákladku/výkladku vykonávajte len na vozidlo, ktoré je zaparkované na rovnej a stabilnej ploche a má zatiahnutú ručnú/parkovaciu brzdu!!

- nájazdová rampa musí byť pri nákladke alebo výkladke suchá, čistá, bez olejových nečistôt!!

- maximálna povolená výška nákladky je 76 cm, výšku neprekračujte!!

- pred každým použitím rampu najskôr skontrolujte a odstraňte všetke závady, brániace riadnemu používaniu vrátane nečistôt, skontrolujte stav popruhov. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakazané rampu používať – nebezpečie úrazu!!

ZOSTAVENIE NÁJAZDOVEJ RAMPY

Pre zostavenie rampy používajte kľúč M14 (nie je súčasťou dodávky). Diely „B“ naskrutkujte pomocou priložených skrutiek a matic na konce dielov „A“ zo spodnej strany a ďalej pri montáži vložte diel „D“ do siedmeho otvoru dielu „A“ (viď obrázok v originálnom návode).

POUŽITIE RAMPY

1. Uistite sa, že vozidlo stojí na pevnom, rovnom podklade a je zaistené núzovou/rúčnou brzdou. Uistite sa, že nakladaný stroj je vypnutý a mimo prevádzky. Umiestnite nájazdové rampy ich koncami (naskrutkované diely „B“) do otvorených dverí na uložnou plochu vozidla tak, aby výška zadnej časti vozidla nebola väčšia ako 76 cm – väčšia výška je pre nákladku príliš strmá.

2. Zaistite nájazdovú rampu proti pohybu a spojte ju pevne s vozidlom za použití priložených popruhov. Uistite sa, že popruhy pevne spojili nájazdové rampy s vozidlom a nie je tak možné ich skĺznutie z vozidla a odpojenie od uložnej plochy.

3. Ako náhle sú nájazdové rampy pevne ukotvené k vozidlu, ktoré stojí zabrzdené na rovnom a pevnom podklade, presuňte stroj k nájazdovým rampám tak, aby kolesá smerovala na stred nájazdových ramp.

4. Potom pomaly a rovnomerne presúvajte stroj na uložnú plochu vozidla.

5. Po naložení demontujte popruhy spajajúce nájazdové rampy s vozidlom a dajte dole nájazdové rampy z uložnej plochy vozidla.

Dovozca: H.C.S.spol. s.r.o., Tišice - CZ