N Ý T O V A C Í    P Ř Í S T R O J

NÁVOD K OBSLUZE         171-100, E0-171100-01

Bezpečnostní pokyny:

- aby jste se vyvarovali možného úrazu obsluhujícího nebo přihlížejícího,

prostudujte pozorně instrukce týkající se kompletace přístroje, jeho obsluhy

a údržby

- přesvědčte se, že je přístroj pevně uchycen na rovné a čisté pracovní desce.

Kontrolujte pravidelně dotažení upevňovacích šroubů a v případě potřeby

šrouby dotáhněte.

- kontrolujte pravidelně jednotlivé díly přístroje, zda nejsou poškozeny

- při práci s přístrojem používejte ochranné pomůcky (brýle, rukavice)

Sestavení přístroje:

- s vyjímkou rukojeti (1) a protikusu (5) je přístroj dodáván ve smontovaném stavu

Montáž přístroje na pracovní desku:

- přístroj je vybaven dvěma upevňovacími otvory a může být upevněn přes

tyto otvory pomocí šroubů nebo vrutů pevně k pracovní desce. Přístroj

upevněte do jedné roviny s čelní nebo boční hranou pracovní desky rukojetí

dopředu nebo do strany (viz ilustrace v originálním návodu-A).

Výměna komponentů nýtovacího přístroje:

- při výměně, poškození nebo opotřebování částí - vložek nýtovacího

přístroje - šroubujte protikusem dokud vložku nemůžete snadno vyjmout

z přístroje. Vyměňte vložku a znovu zašroubujte protikus.

- nýtovací přístroj je dodáván se dvěma vložkami ozn. A a B a dvěma protikusy

stejného značení A a B

Nýtovaní řetězů:

- položte řetěz přes plastová vodící kolečka - C

- posunujte řetězem dokud hlava nýtu není vycentrovaná přesně mezi

protikusem a vložkou

- otáčejte protikusem dokud není řetěz upevněn proti vložce

- několikrát otočte rukojetí dokud se vložka nedotkne hlavy nýtu

- otočte rukojetí a zároveň pomalu otočte protikusem - přibližně o

1 otáčku - dokud není hlava zformovaná. Otáčením rukojeti nastává tlak,

kterým vložka formuje -nýtuje- hlavu nýtu (viz D,E).

N I T O V A C Í    P R Í S T R O J

NÁVOD NA OBSLUHU         171-100, E0-171100-01

Bezpečnostné pokyny:

- aby ste sa vyvarovali možného úrazu obsluhujúceho alebo prihliadajúceho,

preštudujte si pozorne inštrukcie týkajúce sa kompletácie prístroja, jeho obsluhy

a údržby

- presvedčte sa, že prístroj je pevne uchytený na rovnej a čistej pracovnej doske.

Kontrolujte pravidelne dotiahnutie upevňovacích skrutiek a v prípade potreby

skrutky dotiahnite.

- kontrolujte pravidelne jednotlivé diely prístroja, či nie sú poškodené

- pri práci s prístrojom používajte ochranné pomôcky (okuliare, rukavice)

Zostavenie prístroja:

- s výnimkou rukoväti (1) a protikusu (5) je prístroj dodavaný v zmontovanom stave

Montáž prístroja na pracovnú dosku:

- prístroj je vybavený dvoma upevňovacími otvormi a môže byť upevnený cez

tieto otvory pomocou skrutiek alebo vrtov pevne k pracovnej doske. Prístroj

upevnite do jednej roviny s čelnou alebo bočnou hranou pracovnej dosky

rukoväťou dopredu alebo do strany (viď ilustrácia v originálnom návodu-A).

Výmena komponentov nitovacieho prístroja:

- pri výmene, poškodené alebo opotrebované časti - vložky nitovacieho

prístroja - skrutkujte protikusom dovtedy, pokiaľ vložku nemôžete ľahko vybrať

z prístroja. Vymeňte vložku a opäť zaskrutkujte protikus.

- nitovací prístroj je dodavaný s dvomi vložkami ozn. A a B a s dvomi protikusami

rovnakého označenia A a B

Nitovanie reťazí:

- položte reťaz cez plastové vodiace kolieska - C

- posúvajte reťazou kým hlava nitu nie je vycentrovaná presne medzi

protikusom a vložkou

- otáčajte protikusom kým nie je reťaz upevnená proti vložke

- niekoľkokrát otočte rukoväťou kým sa vložka nedotkne hlavy nitu

- otočte rukoväťou a zároveň pomaly otočte protikusom - približne o

1 otáčku – až kým nie je hlava sformovaná. Otáčaním rukoväte nastáva tlak,

ktorým sa vložka formuje -nituje- hlavou nitu (viď D,E).