TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA KARBURÁTORY      99-027

- pomocí hadičky propojte testovaný karburátor s přístrojem

- uzavřete průchod vzduchu otáčením výpustného ventilku na přístroji

- napumpujte do karburátoru vzduch (podle typu přístroje buď pomocí pístu nebo balonku)

- po dosažení tlaku 0,5 bar/50 kPA na stupnici přístroje (podle typu přístroje) proveďte kontrolu karburátoru

- jestliže tlak klesá, znamená to, že dochází k úniku vzduchu v karburátoru a je třeba

provést jeho opravu nebo výměnu

- po provedeném měření vypusťte vzduch z karburátoru pomocí výpustného ventilku

Dovozce a distributor v ČR: H.C.S.spol. s r.o., Mělnická 158, TIŠICE

_______________________________________________________________________________

TESTOVACÍ PRÍSTROJ NA KARBURÁTORY     E1-099027-01

- pomocou hadičky prepojte testovaný karburátor s prístrojom

- uzavrite priechod vzduchu otáčaním výpustného ventilu na prístroji

- napumpujte do karburátora vzduch (podľa typu prístroja buď pomocou piestu alebo balónika)

- po dosiahnutí tlaku 0,5 bar/50 kPA na stupnici prístroja (podľa typu prístroja ) vykonajte kontrolu karburátora

- ak tlak klesá, znamená to, že dochádza k úniku vzduchu v karburátore a je potrebné

vykonať  jeho opravu alebo výmenu

- po vykonanom meraní vypustite vzduch z karburátora pomocou výpustného ventilu

Dovozca a distribútor v SR: H.C.S.spol. s r.o., Mělnická 158, TIŠICE