UNIVERZÁLNÍ  ZAPALOVACÍ  MODUL

NÁVOD  K INSTALACI                                            1-799, 1-800

1. Odstraňte kryt ventilátoru a zkontrolujte, zda je cívka umístěna pod setrvačníkem.

Je-li tomu tak, demontujte setrvačník.

2. Odpojte kabely zapalovací cívky a vypínače od kondenzátoru a kontaktů.

3. Spojte instalovaný modul modrým drátem současně s drátem od cívky a vypínače

(jestliže dráty nejsou dostatečně dlouhé, prodlužte je přiloženým drátkem a zajistěte

pomocí přibalené šroubové ochranné matice).

UPOZORNĚNÍ: některé motory mají opačnou polaritu a proto musí být modul

zapojen opačně dle schématu!!

4. Přiložený šroubek prostrčte koncovkou bílého drátu a upevňovacím otvorem

tělesa instalovaného modulu (slouží k uzemnění modulu).

5. Přišroubujte modul pevně např. na místo bývalého kontaktního zapalování, nebo na

jiné, dobře větratelné místo.

6. Upevněte zpět setrvačník a kryt ventilátoru.

7. Proveďte zkoušku pomocí testeru zapalování. Některé motory mají opačnou

polaritu, v tom případě (jak je již výše uvedeno) musí být modul zapojen opačně

(modrý drát na modul, bílý drát spojit s drátem od cívky a vypínače).

UPOZORNĚNÍ:

* Před montáží vyšroubujte zapalovací cívku !

* Před montáží vypusťte benzín z nádrže !

* Montážní práce mohou být prováděny jen v dobře větratelné místnosti !

* Určeno pouze pro motory s jedním magnetem v setrvačníku (cca 90% malých

motorů) !! Nelze použít na jiné typy motorů !!

UNIVERZÁLNY  ZAPAĽOVACÍ  MODUL

NÁVOD  NA INŠTALÁCIU             E2-001799-01, E2-001800-01

1. Odstraňte kryt ventilátora a skontrolujte, či je cievka umiestnená pod zotrvačníkom.

Ak je tomu tak, demontujte zotrvačník.

2. Odpojte káble zapaľovacej cievky a vypínača od kondenzátora a kontaktov.

3. Spojte inštalovaný modul modrým drôtom súčasne s drôtom od cievky a vypínača

(ak drôty nie sú dostatočne dlhé, predĺžte ich priloženým drôtom a zaistite

pomocou pribalenej skrutkovej ochrannej matky).

UPOZORNENIE: niektoré motory majú opačnú polaritu a preto musí byť modul

zapojený opačne podľa schémy!!

4. Priloženú skrutku pretiahnite koncovkou bieleho drôtu a upevňovacím otvorom

telesa inštalovaného modulu (slúži k uzemneniu modulu).

5. Priskrutkujte modul pevne napr. na miesto bývaleho kontaktného zapaľovania, alebo na

iné, dobre vetrateľné miesto.

6. Upevnite späť zotrvačník a kryt ventilátora.

7. Vykonajte skúšku pomocou testru zapaľovania. Niektoré motory majú opačnú

polaritu, v tom prípade (ako je už vyššie uvedené) musí byť modul zapojený opačne

(modrý drôt na modul, biely drôt spojiť s drôtom od cievky a vypínača).

UPOZORNENIE:

* Pred montážou vyskrutkujte zapaľovaciu cievku !

* Pred montážou vypusťte benzín z nádrže !

* Montážne práce môžu byť vykonávané len v dobre vetrateľnej miestnosti !

* Určené iba pre motory s jednym magnetom v zotrvačníku (cca 90% malých

motorov) !! Nie je možné použiť na iné typy motorov !!