NÁVOD K POUŽITÍ – BRUSKA RUČNÍ       78-015

1.Našroubujte vybraný brusný kotouček do přístroje podle typu broušeného řetězu – viz tabulka 8.

2.Utáhněte pomocí klíče, který je součástí dodávky.

3.Uvolněte šroub a nastavte správnou výšku broušení, odpovídající použitému brusnému kotoučku, šroub

opět řádně utáhněte.

4.Připojte přístroj k autobaterii pomocí svorek – POZOR: červeně označenou svorku na plusový „+“ výstup

baterie, černě označenou svorku na minusový „-- „ výstup baterie !! NEZAMĚNIT !!

5.Aktivujte vypínač přístroje, umístěný na přívodním kabelu.

6.Umístěte brusku na řetěz tak, aby se opěrná deska opírala o řetěz v úhlu 30° (ryska na opěrné desce musí být

rovnoběžná s broušeným řetězem).

7.Nabruste postupně levou i pravou stranu řetězu, přitom dodržujte rovnoběžnou pozici rysky vůči broušenému

řetězu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVOD NA POUŽITIE – BRÚSKA RUČNÁ        E1-078015-01

1.Našrubujte vybraný brúsny kotúčik do prístroja  podľa typu brúsenej reťaze  – viď  tabuľka 8.

2.Utiahnite pomocou kľúča, ktorý je súčasťou dodávky.

3.Uvoľnite skrutku a nastavte správnu výšku brúsenia, zodpovedajúcu použitému brúsnemu kotúčiku, skrutku

opäť riadne utiahnite.

4.Pripojte prístroj k autobatérii pomocou svoriek – POZOR: červeno označenú svorku na plusový „+“ výstup

batérie, čierno označenú svorku na mínusový „-- „ výstup batérie !! NEZAMENIŤ !!

5.Aktivujte vypínač prístroja, umiestený na prívodnom kábli.

6.Umiestnite brúsku na reťaz tak, aby sa oporná doska opierala o reťaz v uhle 30° (ryska na opornej doske musí

byť rovnobežná s brúsenou reťazou).

7.Nabrúste postupne ľavú i pravú stranu reťaze, pritom dodržiavajte  rovnobežnú pozíciu rysky voči brúsenej

reťazi.

Dovozca do ČR a SR : HCS spol. s r.o.,TIŠICE