# TICKOPUR – koncentrát R33         96-156

# TICKOPUR – koncentrát R13          96-155

# Začátek formuláře

# Univerzální ultrazvukový čistící prostředek. Lze aplikovat na všechny materiály, je vysoce koncentrovaný a proto by měly být používán šetrně. TICKOPUR je univerzální čisticí prostředek s ochranou proti korozi.

Odstraňuje: 
Časté znečištění, broušení, leštění a lakovací zbytky, olejové a mastné zbytky, prach, saze, inkoust atd.

Z: 
Kovy, i lehké kovy, sklo, keramiku, plasty, gumy, okna, brýle, E-filtry, respirátory (masky) atd.

Příklady aplikací: 
Dýchací masky; brýle; airbrush trysky; mince; hlavy tiskárny; laboratorní přístroje; desky; součásti motorů; nástroje; tetovací jehly; potápěčské vybavení; a karburátory.

| čistící prostředek | TICKOPUR |
| --- | --- |
| Počet litrů | 1 litry |
| čištění čas | 1 - 10 minut |
| teplota topné | 20 až 80 ° C |
| dávkování | 1-5% |
| hodnota pH | pH 9,9 na 1% |
| kyselost | mírně alkalické |
| charakteristika | biologicky rozložitelný, s ochranou proti korozi, vysoce koncentrovaný, šetrné čištění |
| varování | Pozor na zinek a cín! |

## Dodatečné informace

# TICKOPUR – koncentrát R33         E1-096156-01

# TICKOPUR – koncentrát R13          E1-096155-01

# Začátek formuláře

# Univerzálny ultrazvukový čistiaci prostriedok. Možné aplikovať na všetky materiály, je vysoko koncentrovaný a preto by mal byť používaný šetrne. TICKOPUR je univerzálny čistiaci prostriedok s ochranou proti korózii.

Odstraňuje: 
Časté znečistenie, brúsenie, leštené a lakované zvyšky, olejové a mastné zvyšky, prach, sadze, atrament atď.

Z: 
Kovov, i ľahkých kovov, skla, keramiky, plasty, gumy, okna, okuliare, E-filtry, respirátory (masky) atď.

Príklady aplikácii: 
Dýchacie masky; okuliare; airbrush trysky; mince; hlavy tlačiarne; laboratorné prístroje; dosky; súčasti motorov; nástroje; tetovacie ihly; potapačské vybavenie; a karburátory.

| čistiaci prostriedok | TICKOPUR |
| --- | --- |
| Počet litrov | 1 liter |
| Čistenie čas | 1 - 10 minút |
| teplota topné | 20 až 80 ° C |
| dávkovanie | 1-5% |
| hodnota pH | pH 9,9 na 1% |
| kyselosť | mierne alkalické |
| charakteristika | biologicky rozložitelný, s ochranou proti korózii, vysoko koncentrovaný, šetrné čistenie |
| varovanie | Pozor na zinok a cín! |

## Dodatočné informácie